## Slide 1: Metoda jednakog impulsnog odziva
Digitalna Obradba Signala
LS&S - FER
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 2: Metoda jednakog impulsnog odziva
metoda projektiranja IIR filtra transformacijom prijenosne funkcije prototipnog analognog filtra.
osnovna ideja: naći IIR prijenosnu funkciju čiji je impulsni odziv jednak jednoliko otipkanom impulsnom odzivu prototipnog analognog filtra.

## Slide 3: Metoda jednakog impulsnog odziva
Neka je Ha(s) prijenosna funkcija kauzalnog i stabilnog analognog filtra. Njegov impulsni odziv je dan inverznom Laplace-ovom transformacijom
ha(t)=Z-1{Ha(s)}
Impulsni odziv digitalnog filtra je jednoliko otipkana verzija impulsnog odziva analognog filtra, tj.
g[n]=ha(nT)

## Slide 4
Metoda jednakog impulsnog odziva
postupak uzimanja uzoraka ili otipkavanja kontinuiranog signala možemo matematički modelirati kao pridruživanje funkciji ha(t) niza impulsa, čiji intenzitet je proporcionalan trenutnim vrijednostima kontinuiranog signala
has(t)ST{ha(t)}
odnosno

## Slide 5
Periodičan niz T nastao ponavljanjem delta funkcije svakih T, kao svaka periodična funkcija se dade predstaviti Fourierovim redom, gdje su Fourierovi koeficijenti dani s:
slijedi:
Metoda jednakog impulsnog odziva
pa je:

## Slide 6
Laplaceova transformacija signla has(t) dana je s:
zamjenom redoslijeda sumacije i integracije dobivamo:
konačno
Metoda jednakog impulsnog odziva

## Slide 7
Laplaceovu transformaciju signla has(t) možemo izraziti i ovako:
zamjenom redoslijeda sumacije i integracije dobivamo:
Metoda jednakog impulsnog odziva

## Slide 8
slijedi
Metoda jednakog impulsnog odziva
konačno

## Slide 9: Metoda jednakog impulsnog odziva
Tada vrijedi
Frekvencijsku karakteristiku dobijemo uvrštavanjem z=ej :

## Slide 10: Metoda jednakog impulsnog odziva
Pogledajmo transformaciju z = esT koja preslikava s ravninu u z ravninu.
Za s = 0+j0 vrijedi
odnosno
iz ovoga slijedi
imaginarna os u s ravnini (σ0=0) → jedinična kružnica u z ravnini ( |z|= 1)
lijeva s poluravnina (σ0<0) → unutrašnjost jedinične kružnice u
z ravnini ( |z|= 1)
desna s poluravnina (σ0<0) → izvan jedinične kružnice u z
ravnini ( |z|= 1)

## Slide 11: Metoda jednakog impulsnog odziva
zaključak: transformacijom
polovi stabilnog analognog filtra se preslikavaju u unutrašnjost jedinične kružnice u z ravnini

## Slide 12: Metoda jednakog impulsnog odziva
transformacija z = esT preslikava sve točke u s ravnini dane s
u jednu točku u z ravnini
.

## Slide 13: Metoda jednakog impulsnog odziva
.
dakle, horizontalni odsječak u s ravnini se preslikava u cijelu z ravninu
Re(z)
Im(z)
j
/T
/T


## Slide 14: Metoda jednakog impulsnog odziva
isto tako horizontalni odsječak u s ravnini se preslikava u cijelu z ravninu
svaki horizontalni odsječak u s ravnini se preslikava u cijelu z ravninu
Re(z)
Im(z)
j
/T
/T

/T

## Slide 15: Metoda jednakog impulsnog odziva
dakle, transformacija
je višestruko preslikavanje iz s ravnine u cijelu z ravninu

## Slide 16: Utjecaj preslikavanja s=(1/T)lnz na frekvencijsku karakteristiku
Frekvencijska karakteristika digitalnog filtra je suma posmaknutih kopija frekvencijske karakteristike analognog filtra.
Ako je frekvencijska karakteristika analognog filtra frekvencijski ograničena, tj. ako je
tada vrijedi
i nema aliasinga.
Ako gornji uvjet nije ispunjen, doći će do preklapanja spektara, odnosno aliasinga.

## Slide 17

g
-g
0

-


g<

0





0
g>
aliasing

## Slide 18: Metoda jednakog impulsnog odziva
Ne postoji analogni filtar čija je prijenosna karakteristika frekvencijski ograničena.
U praksi, ako je |Ha(j)|Hmax za /T, gdje je Hmax=max(|Ha(j)|) u intervalu 0/T, može se smatrati da je prijenosna karakteristika “dovoljno” ograničena.

## Slide 19: Metoda jednakog impulsnog odziva
Metoda jednakog impulsnog odziva nije pogodna za projektiranje filtra ako prototipni analogni filtar nema frekvencijski ograničenu prijenosnu karakteristiku, kao što je npr. slučaj s visokopropusnim analognim filtrom.
Ako želimo projektirati digitalni filtar čija frekvencijska karakteristika odgovara frekvencijskoj karakteristici analognog filtra do frekvencije =/T, potrebno je odabrati tzv. “guard filter” Hg(s) takav da je produkt Ha(s)Hg(s) frekvencijski ograničen i da vrijedi

## Slide 20: Projektiranje digitalnog filtra metodom jednakog impulsnog odziva
Ako je prijenosna funkcija prototipnog analognog filtra racionalna funkcija
Ha(s) se može napisati u obliku sume parcijalnih razlomaka
Impulsni odziv filtra se dobije inverznom Laplace-ovom transformacijom

## Slide 21: Projektiranje ...
Impulsni odziv digitalnog filtra dobijemo otipkavanjem impulsnog odziva analognog filtra svakih T:
z transformacija impulsnog odziva je
Dobili smo racionalnu funkciju po z, i to je prijenosna funkcija digitalnog filtra.

## Slide 22: Projektiranje ...
Gornje jednadžbe vrijede ako prijenosna funkcija analognog filtra ima jednostruke polove. U slučaju dvostrukih polova, tj. ako se pri rastavu prijenosne funkcije analognog filtra na parcijalne razlomke pojavi član oblika
odgovarajući član u prijenosnoj funkciji digitalnog filtra ima oblik .

## Slide 23: Projektiranje ...
U slučaju pola (n+1)-og reda, tj. parcijalnog razlomka oblika
odgovarajući član prijenosne funkcije digitalnog filtra je

## Slide 24: Projektiranje ...
Za slučaj analognog filtra s kompleksnim parom polova
vrijedi:
ako je analogna prijenosna funkcija
digitalna prijenosna funkcija dobivena metodom jednakog impulsnog odziva je

## Slide 25: Projektiranje ...
ako je analogna prijenosna funkcija
odgovarajuća digitalna prijenosna funkcija je

## Slide 26: Primjer - projektiranje
Neka je prijenosna funkcija analognog filtra dana s
Amplitudno-frekvencijska karakteristika analognog filtra |Ha(j)|
0
2
4
6
8
10

|Ha(j)|

## Slide 27: Primjer - projektiranje ...
Rastavom na parcijalne razlomke dobijemo
Koristeći dane formule dobijemo prijenosnu funkciju digitalnog filtra

## Slide 28: Primjer - projektiranje ...
Amplitudno-frekvencijske karakteristike digitalnog filtra |G(ej)| za različite frekvencije otipkavanja, odnosno različite T:
T=
T=

0

|G(ej)|
T=
|G(ej)|
0


T=
|G(ej)|

0


0

|G(ej)|

## Slide 29: Projektiranje - sažetak
Ako je specifikacija filtra dana u digitalnoj domeni, specifikacija prototipnog analognog filtra se dobije frekvencijskom transformacijom =/T.
Projektirati prototipni analogni filtar Ha(s).
Rastaviti prijenosnu funkciju analognog filtra na parcijalne razlomke. Tako dobivamo koeficijente Ki i si.
Izračunati prijenosnu funkciju digitalnog filtra G(z).

## Slide 30: Svojstva filtra projektiranog metodom jednakog impulsnog odziva
Broj polova digitalnog filtra jednak je broju polova analognog filtra.
Digitalni filtar je stabilan ako je prototipni analogni filtar bio stabilan.
Frekvencijska karakteristika digitalnog filtra je periodizirana frekvencijska karakteristika analognog filtra.
Kaskada dva digitalna filtra projektirana metodom jednakog impulsnog odziva nema impulsni odziv jednak impulsnom odzivu kaskade dva analogna prototipa. Drugim riječima, filtar mora biti projektiran u jednom koraku.

## Slide 31: Primjer 1
Butterworth, niski propust, 3. red
0
1
2
3
4
5
0
1

|Ha(j)|
0
-
(Ha(j))
1
2
3
4
5


## Slide 32: Primjer 1 - nastavak
Prijenosna funkcija digitalnog filtra projektiranog metodom jednakog impulsnog odziva je

## Slide 33: Primjer 1 - nastavak
Za T=/5=0,628 prijenosna funkcija digitalnog filtra je
0
1
0


|G(ej)|


0
-
-2
(G(ej))

## Slide 34: Primjer 2
Što bi se dogodilo da smo u prethodnom primjeru filtar projektirali kao kaskadu dva digitalna filtra projektirana metodom jednakog impulsnog odziva
uz prototipne analogne filtre i ?

## Slide 35: Primjer 2 - nastavak
Kaskada ova dva digitalna filtra ima prijenosnu funkciju
Prijenosna funkcija filtra u prethodnom primjeru bila je

## Slide 36: Primjer 2 - nastavak
Amplitudna i fazna karakteristika filtara GK(z) i G(z) uz T=1
|GK(ej)|
|G(ej)|

0
0
1

0




(GK(ej))
(G(ej))

## Slide 37: Projektiranje rekurzivnog digitalnog filtra bilinearnom transformacijom
Digitalna obradba signala
Notes: 1

## Slide 38: Sadržaj
Bilinearna transformacija
Svojstva bilinearne transformacije
Primjer projektiranja digitalnog IIR filtra

## Slide 39: Bilinearna transformacija
Transformira vremenski kontinuirani sustav zadan prijenosnom funkcijom Hc(s) u vremenski diskretni sustav, H(z)
Kako riješiti problem aliasinga koji postoji kod transformacije jednakih impulsnih odziva ?
   ... transformacija mora preslikati svaku točku iz s-ravnine u jedinstvenu točku u z-ravnini i obratno
Bilinearnom transformacijom se cijela j os u s-ravnini (- prevodi u jedan obilazak jedinične kružnice u z-ravnini (-

## Slide 40: Bilinearna transformacija
... definirana algebarskom trasformacijom između varijabli s i z
Ako je vremenski kontinuiran sustav zadan prijenosnom funkcijom Hc(s), tada se supstitucijom varijable s sa gore navedenim izrazom dobiva H(z) vremenski diskretnog sustava :

## Slide 41: Bilinearna transformacija
Izraz za bilinearnu transformaciju dobiven je iz trapezne formule za numeričku integraciju.
... pretpostavimo vrem. kont. sustav prvog reda
korištenjem trapezne formule integral y(t)
se može u točkama t=nT i t0=(n-1)T aproksimirati sa:

## Slide 42: Bilinearna transformacija
evaluacijom diferencijalne jednadžbe za t=nT slijedi:
što uvrštenjem u izraz za trapeznu aproksimaciju integrala daje jednadžbu diferencija:
z transformacijom gornje jednadžbe dobiva se:

## Slide 43: Bilinearna transformacija
slijedi prijenosna funkcija vrem. diskr. sustava H(z):
... odnosno
Usporedbom s početnom
 slijedi :

## Slide 44: Bilinearna transformacija
Postupak projektiranja digitalnog filtra H(z):
  1. Definiranje zahtjeva na digitalni filter (specifikacija)
  2. Inverznom bilinearnom transformacijom dobivaju se zahtjevi na pripadni analogni filter
  3. Projektiranje analognog filtra Hc(s) koji zadovoljava tražene specifikacije
  4. Bilinearnom transformacijom od Hc(s) dobiva se traženi H(z)

## Slide 45: Svojstva bilinearne transformacije
Projektiranje rekurzivnog digitalnog filtra bilinearnom transformacijom

## Slide 46: Svojstva bilinearne transformacije
neka su kompleksne varijable s i z zadane kao:
... transformacijom
 slijedi :

## Slide 47: Svojstva bilinearne transformacije
promotrimo realni dio varijable s:
... pošto je nazivnik uvijek veći ili jednak od nule, predznak od  ovisi isključivo o r i to :
  za r<1 ... <0
  za r>1 ... >0
  za r=1 ... =0, s=j
z-ravnina
Im
Re
jedinična kružnica

j
s-ravnina
lijeva poluravnina

## Slide 48: Svojstva bilinearne transformacije
slučaj za r=1 (z na jediničnoj kružnici) :
/2

-
-/2

-15
-10
-5
0
5
10
T

## Slide 49
p
s
-40
-30
-20
-10
0
10
Hc( j)
dB

0
1
2
3
4



p
s
0

-50
-40
-30
-20
-10
0

H(e j)
primjer transformacije :
  Hc(j)  H(ej)
  0 
  p1 p
   

## Slide 50: Primjer projektiranja digitalnog IIR filtra
Projektiranje rekurzivnog digitalnog filtra bilinearnom transformacijom

## Slide 51: Primjer projektiranja digitalnog IIR filtra
Specifikacija niskopropusnog digitalnog filtra
p
s
0

0
0.2
0.4
0.6
0.8
1


## Slide 52: Primjer projektiranja digitalnog IIR filtra
Inverznom bilinearnom transformacijom specifikacije digitalnog filtra dobivaju se zahtjevi na pripadni analogni filter (engl. frequency prewarping)
... parametar T će se u postupku bilinearne transformacije funkcije Hc(s) u H(z) pokratiti, pa ga je moguće proizvoljno odabrati, npr T=1

## Slide 53: Primjer projektiranja digitalnog IIR filtra
Specifikacija pripadnog niskopropusnog analognog filtra :
p
s
0
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
[rad s-1]

## Slide 54: Primjer projektiranja digitalnog IIR filtra
Odaberemo npr. Butterworthovu aproksimaciju kod projektiranja analognog NP filtra
Kvadrat amplitudno-frekvencijske karakteristike takvog filtra dan je izrazom :
Hc( j)2je monotono padajuća funkcija od  tako da se na osnovu specifikacije na Hc(j) dobivaju dvije nejednadžbe :

## Slide 55: Primjer projektiranja digitalnog IIR filtra
... nađimo c i N za slučaj jednakosti :
Eliminacijom c dobivamo izraz za N :
N je red filtra i mora biti cijeli broj pa odabiremo prvi veći cijeli broj ... N=7

## Slide 56: Primjer projektiranja digitalnog IIR filtra
Na osnovu kvadrata amplitudno-frekvencijske karakteristike sada treba odrediti H(s) filtra
Supstitucijom =s/j slijedi:
Korijeni nazivnika dobivaju se rješavanjem:

## Slide 57: Primjer projektiranja digitalnog IIR filtra
Polovi funkcije Hc(s) Hc(-s)u s ravnini ... jednoliko raspoređeni po kružnici polumjera c

s-ravnina


c=0.721
Polovi u lijevoj poluravnini pripadaju prijenosnoj funkciji filtra Hc( s).

## Slide 58: Primjer projektiranja digitalnog IIR filtra
Uparivanjem konjugirano-kompleksnih parova dobiva se Hc(s) oblika:
Provjera za rubove prijelaznog područja s=jp i s=js

## Slide 59: Primjer projektiranja digitalnog IIR filtra
Ampl.-frekv. karakteristika projektiranog vremenski kontinuiranog Butterworthovog filtra Hc(s)
0
1
2
3
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
[rad s-1]
p
s

## Slide 60: Primjer projektiranja digitalnog IIR filtra
Bilinearna transformacija funkcije Hc(s) u H(z) zamjenom s sa 2(1-z-1)/(1+z-1)
Provjera za rubove prijelaz. područja z=e jp i z=e js

## Slide 61: Primjer projektiranja digitalnog IIR filtra
Ampl.-frekv. karakteristika vremenski diskretnog Butterworthovog filtra H(z)
0
0.2
0.4
0.6
0.8

0
0.2
0.4
0.6
0.8
1

ej
p
s

## Slide 62: Primjer projektiranja digitalnog IIR filtra
Položaj polova i nula vremenski diskretnog Butterworthovog filtra H(z)
-1
-0.5
0
0.5
1
-1
-0.5
0
0.5
1
z-ravnina
Im
Re
sedmerostruka nula
s-ravnina



## Slide 63: Primjer projektiranja digitalnog IIR filtra
Grupno vrijeme kašnjenja filtra Hc(s) i H(z)
p
s
0
1
2
3
4
0
4
8
12

[s]

0
0.2
0.4
0.6
0.8

0
4
8
12
p
s
[uzorci]