## Slide 1: Višetaktna digitalna obradba signala Multirate Digital Signal Processing

## Slide 2: Višetaktna digitalna obradba signala
Temeljne operacije za promjenu frekvencije otipkavanja
  pretikpkavanje - koristi se za povećanje frekvencije otipkavanja za cjelobrojni faktor
  podotipkavanje – koristi se za smanjenje frekvencije otipkavanja za cjelobrojni faktor

## Slide 3: Pretipkavanje – up-sampling
opis u vremenskoj domeni
  pretipkavanje, označeno s cjelobrojnim faktorom L, generira izlazni niz čija je frekvencija otipkavanja L puta viša od frekvencije otipkavanja ulaznog signala x[n]
  blok dijagram je
L
x[n]
xprt[n]

## Slide 4
operacija pretipkavanja realizira se umetanjem L-1 jednoliko razmaknutih uzoraka vrijednosti nula između dva susjedna uzorka x[n]
Pretipkavanje
ulazno izlazna relacija

## Slide 5
primjer pretipkavanje sinusnog niza frekvencije 0.12 Hz za faktor 3
Pretipkavanje
Notes: % Program Primjer_1
% Ilustracija nadotipkavanja za cjelobrojni faktor
%
clf;
n = 0:50;
x = sin(2*pi*0.12*n);
y = zeros(1, 3*length(x));
y([1: 3: length(y)]) = x;
subplot(2,1,1)
stem(n,x);
title('Ulazni niz');
xlabel('Korak n');ylabel('Amplituda');
subplot(2,1,2)
stem(n,y(1:length(x)));
title('Izlazni niz - pretipkavanje ulaznog niza za faktor 3');
xlabel('Korak n');ylabel('Amplituda');

## Slide 6
u praksi se, u postupku pretipkavanja, uzorci vrijednosti nula zamjenjuju s odgovarajućim uzorcima različitim od nule - interpolacija - a što se postiže postupkom filtriranja
Pretipkavanje

## Slide 7: Podotipkavanje (Down-Sampling)
opis u vremenskoj domeni
  podotipkavanjem, označenim s cjelobrojnim faktorom M, generira se izlazni niz čija je frekvencija otipkavanja M puta niža od frekvencije otipkavanja ulaznog signala x[n]
  blok dijagram je
M
x[n]
xpdt[n]

## Slide 8
operacija podotipkavanja realizira se zadržavanjem svakog M-tog uzorka x[n] te uklanjanjem preostalih M-1 uzoraka između njih
Podotipkavanje
ulazno izlazna relacija

## Slide 9
primjer podotipkavanja sinusnog niza frekvencije 0.12 Hz za faktor 3
Podotipkavanje
Notes: % Program Primjer_2
% Illustration of Down-Sampling by an Integer Factor
%
clf;
n = 0: 49;
m = 0: 50*3 - 1;
x = sin(2*pi*0.042*m);
y = x([1 : 3 : length(x)]);
subplot(2,1,1)
stem(n, x(1:50)); axis([0 50 -1.2 1.2]);
title('Ulazni niz');
xlabel('Korak n');ylabel('Amplituda');
subplot(2,1,2)
stem(n, y); axis([0 50 -1.2 1.2]);
title('Izlazni niz - podotipkavanjem za faktor 3');
ylabel('Amplituda');xlabel('Korak n');

## Slide 10
period otipkavanja nije posebno naznačavan u blok dijagramima za operacije podotipkavanja i pretipkavanja
to je uobičajeni način prikaza višetaktnih sustava no pri tome se mora voditi računa o frekvenciji otipkavanja svakog od podsustava
eksplicitno se frekvencija otipkavanja naznačuje na slijedeći način:
Podotipkavanje

## Slide 11: Podotipkavanje (Down-Sampling)
M
x[n]= xa(nT)
xpdt[n]= xa(nMT)
frekvencija otipkavanja
ulaznog niza
frekvencija otipkavanja
izlaznog niza

## Slide 12: Pretipkavanje (Up-Sampling)
frekvencija otipkavanja
ulaznog niza
frekvencija otipkavanja
izlaznog niza
L
x[n]= xa(nT)
y[n]

## Slide 13: Značajke blokova za promjenu frekvencije otipkavanja
blokovi za podotipkavanje odnosno pretipkavanje su linearni ali vremenski promjenljivi vremenski diskretni sustavi
ovdje ćemo pokazati vremensku varijantnost bloka za podotipkavanje

## Slide 14: Značajke blokova za promjenu frekvencije otipkavanja
neka je M faktor podotipkavanja bloka za podotipkavanje opisanog s y[n]=x[nM]
njegov izlaz y1[n] na pobudu x1[n]= x[n-n0] je
iz ulazno izlazne relacije bloka za podotipkavanje

## Slide 15: Pretipkavanje
opis u frekvencijskoj domeni
razmotrimo pretipkavanje za faktor 2

## Slide 16: Pretipkavanje
primjenom z - transformacije

## Slide 17: Pretipkavanje
na sličan način može se pokazati da vrijedi
isto tako na jediničnoj kružnici, za z=ejω, vrijedi

## Slide 18: Pretipkavanje
za L=2 slijedi
π
π
2π
3π
-π
-2π
-2π
-π
2π
3π
π/2
-π/2
ω
ω
slika

## Slide 19: Pretipkavanje
kako je pokazano pretipkavanje (povećanje frekvencije otipkavanja) za faktor L=2 rezultira u kompresiji X(ejω) za faktor 2 te njegovom dvostrukom ponavljanju u osnovnom intervalu [0, 2π]
ovaj proces naziva se zrcaljenje budući da dobivamo dodatnu sliku (odraz) ulaznog spektra

## Slide 20: Pretipkavanje
slično i u slučaju pretipkavanja za faktor L postoji L-1 dodatnih slika ulaznog signala u osnovnom intervalu
filtriranjem xprt[n] s niskopropusnim filtrom uklanja se L-1 slika što kao efekt ima “upotpunjavanje” uzoraka vrijednosti nula u xprt[n] s interpoliranim vrijednostima uzoraka

## Slide 21: Pretipkavanje
Notes: % Program Primjer_3_1
% Effect of Up-sampling in the Frequency Domain
% Use fir2 to create a bandlimited input sequence
freq = [0 .3 0.45 0.5 1];
mag = [0 1 1 0 0];
x = fir2(99, freq, mag);
% Evaluate and plot the input spectrum H = FREQZ(B,A,W)
w=-pi:pi/256:pi;
Xz = FREQZ(x,1,w);
%[Xz, w] = freqz(x, 1, 512);
subplot(2,2,1);
plot(w/pi, abs(Xz)); axis([-1 1 0 1]); grid
xlabel('\omega/\pi'); ylabel('Amplituda');
title('Spektar ulaznog signala');
subplot(2,2,2);
% Generate the up-sampled sequence
L = input('Type in the up-sampling factor = ');
y = zeros(1, L*length(x));
y([1: L: length(y)]) = x;
% Evaluate and plot the output spectrum
w=-pi:pi/256:pi;
Yz = FREQZ(y,1,w);
plot(w/pi, abs(Yz)); axis([-1 1 0 1]); grid
xlabel('\omega/\pi'); ylabel('Amplituda');
title('Spektar izlaznog signala za L=2');
subplot(2,2,3);
% Generate the up-sampled sequence
L = input('Type in the up-sampling factor = ');
y = zeros(1, L*length(x));
y([1: L: length(y)]) = x;
% Evaluate and plot the output spectrum
w=-pi:pi/256:pi;
Yz = FREQZ(y,1,w);
plot(w/pi, abs(Yz)); axis([-1 1 0 1]); grid
xlabel('\omega/\pi'); ylabel('Amplituda');
title('Spektar izlaznog signala za L=3');
subplot(2,2,4);
% Generate the up-sampled sequence
L = input('Type in the up-sampling factor = ');
y = zeros(1, L*length(x));
y([1: L: length(y)]) = x;
% Evaluate and plot the output spectrum
w=-pi:pi/256:pi;
Yz = FREQZ(y,1,w);
plot(w/pi, abs(Yz)); axis([-1 1 0 1]); grid
xlabel('\omega/\pi'); ylabel('Amplituda');
title('Spektar izlaznog signala za L=4');

## Slide 22
Pretipkavanje
Notes: % Program Primjer_3
% Effect of Up-sampling in the Frequency Domain
% Use fir2 to create a bandlimited input sequence
freq = [0 .3 0.45 0.5 1];
mag = [0 1 1 0 0];
x = fir2(99, freq, mag);
% Evaluate and plot the input spectrum H = FREQZ(B,A,W)
w=0:pi/512:pi;
Xz = FREQZ(x,1,w);
%[Xz, w] = freqz(x, 1, 512);
subplot(2,2,1);
plot(w/pi, abs(Xz)); axis([0 1 0 1]); grid
xlabel('\omega/\pi'); ylabel('Amplituda');
title('Spektar ulaznog signala');
subplot(2,2,2);
% Generate the up-sampled sequence
L = input('Type in the up-sampling factor = ');
y = zeros(1, L*length(x));
y([1: L: length(y)]) = x;
% Evaluate and plot the output spectrum
w=0:pi/512:pi;
Yz = FREQZ(y,1,w);
plot(w/pi, abs(Yz)); axis([0 1 0 1]); grid
xlabel('\omega/\pi'); ylabel('Amplituda');
title('Spektar izlaznog signala za L=2');
subplot(2,2,3);
% Generate the up-sampled sequence
L = input('Type in the up-sampling factor = ');
y = zeros(1, L*length(x));
y([1: L: length(y)]) = x;
% Evaluate and plot the output spectrum
w=0:pi/512:pi;
Yz = FREQZ(y,1,w);
plot(w/pi, abs(Yz)); axis([0 1 0 1]); grid
xlabel('\omega/\pi'); ylabel('Amplituda');
title('Spektar izlaznog signala za L=3');
subplot(2,2,4);
% Generate the up-sampled sequence
L = input('Type in the up-sampling factor = ');
y = zeros(1, L*length(x));
y([1: L: length(y)]) = x;
% Evaluate and plot the output spectrum
w=0:pi/512:pi;
Yz = FREQZ(y,1,w);
plot(w/pi, abs(Yz)); axis([0 1 0 1]); grid
xlabel('\omega/\pi'); ylabel('Amplituda');
title('Spektar izlaznog signala za L=4');

## Slide 23: Podotipkavanje
opis u frekvencijskoj domeni
razmotrimo podotipkavanje za faktor M
primjenom z - transformacije
uvodi se pomoćni niz xpom[n]

## Slide 24: Podotipkavanje
xpom[n] se definira kao
tada je

## Slide 25: Podotipkavanje
veza xpom[n] s x[n] se može definirati i kao
gdje je

## Slide 26: Podotipkavanje
c[n] je pogodno prikazati kao
pa je

## Slide 27: Podotipkavanje
slijedi

## Slide 28: Podotipkavanje
razmotrimo podotipkavanje za faktor M=2 ulaznog signala x[n] čije je spektar prikazan slikom
za M=2 iz
π
2π
3π
-π
-2π
ω

## Slide 29: Podotipkavanje
i iz
slijedi
pa je

## Slide 30: Podotipkavanje
iz
slijedi
dakle, drugi član je dobiven pomakom prvog člana za 2π na desno

## Slide 31: Podotipkavanje
π
2π
3π
-π
-2π
ω
π
2π
3π
-π
-2π
ω
π
2π
3π
-π
-2π
ω
aliasing
aliasing

## Slide 32: Podotipkavanje
Notes: % Program Primjer_4_1
% Effect of Down-sampling in the Frequency Domain
% Use fir2 to create a bandlimited input sequence
clf;
freq = [0 .3 0.42 0.48 1]; mag = [0 1 1 0 0];
x = fir2(101, freq, mag);
% Evaluate and plot the input spectrum
w=-2*pi:pi/256:2*pi;
Xz = FREQZ(x,1,w);
subplot(2,2,1);
plot(w/pi, abs(Xz)); axis([-2 2 0 1]); grid
xlabel('\omega/\pi'); ylabel('Amplituda');
title('Spektar ulaznog signala');
% Generate the down-sampled sequence
M = input('Type in the down-sampling factor = ');
y = x([1: M: length(x)]);
% Evaluate and plot the output spectrum
w=-2*pi:pi/256:2*pi;
Yz = FREQZ(y,1,w);
subplot(2,2,2);
plot(w/pi, abs(Yz)); axis([-2 2 0 1]); grid
xlabel('\omega/\pi'); ylabel('Amplituda');
title('Spektar izlaznog signala za M=2');
% Generate the down-sampled sequence
M = input('Type in the down-sampling factor = ');
y = x([1: M: length(x)]);
% Evaluate and plot the output spectrum
w=-2*pi:pi/256:2*pi;
Yz = FREQZ(y,1,w);
subplot(2,2,3);
plot(w/pi, abs(Yz)); axis([-2 2 0 1]); grid
xlabel('\omega/\pi'); ylabel('Amplituda');
title('Spektar izlaznog signala za M=3');
% Generate the down-sampled sequence
M = input('Type in the down-sampling factor = ');
y = x([1: M: length(x)]);
% Evaluate and plot the output spectrum
w=-2*pi:pi/256:2*pi;
Yz = FREQZ(y,1,w);
subplot(2,2,4);
plot(w/pi, abs(Yz)); axis([-2 2 0 1]); grid
xlabel('\omega/\pi'); ylabel('Amplituda');
title('Spektar izlaznog signala za M=4');

## Slide 33: Podotipkavanje
Notes: % Program Primjer_4
% Effect of Down-sampling in the Frequency Domain
% Use fir2 to create a bandlimited input sequence
clf;
freq = [0 .3 0.42 0.48 1]; mag = [0 1 1 0 0];
x = fir2(101, freq, mag);
% Evaluate and plot the input spectrum
[Xz, w] = freqz(x, 1, 512);
subplot(2,2,1);
plot(w/pi, abs(Xz)); axis([0 1 0 1]); grid
xlabel('\omega/\pi'); ylabel('Amplituda');
title('Spektar ulaznog signala');
% Generate the down-sampled sequence
M = input('Type in the down-sampling factor = ');
y = x([1: M: length(x)]);
% Evaluate and plot the output spectrum
[Yz, w] = freqz(y, 1, 512);
subplot(2,2,2);
plot(w/pi, abs(Yz)); axis([0 1 0 1]); grid
xlabel('\omega/\pi'); ylabel('Amplituda');
title('Spektar izlaznog signala za M=2');
% Generate the down-sampled sequence
M = input('Type in the down-sampling factor = ');
y = x([1: M: length(x)]);
% Evaluate and plot the output spectrum
[Yz, w] = freqz(y, 1, 512);
subplot(2,2,3);
plot(w/pi, abs(Yz)); axis([0 1 0 1]); grid
xlabel('\omega/\pi'); ylabel('Amplituda');
title('Spektar izlaznog signala za M=3');
% Generate the down-sampled sequence
M = input('Type in the down-sampling factor = ');
y = x([1: M: length(x)]);
% Evaluate and plot the output spectrum
[Yz, w] = freqz(y, 1, 512);
subplot(2,2,4);
plot(w/pi, abs(Yz)); axis([0 1 0 1]); grid
xlabel('\omega/\pi'); ylabel('Amplituda');
title('Spektar izlaznog signala za M=4');

## Slide 34: Ekvivalencije kaskadnih spojeva
složeni višetaktni sustavi grade se spajanjem komponenti za podotipkavanje i pretipkavanje te komponenti koje predstavljaju vremenski stalne digitalne filtre
u mnogim primjenama koristi se kaskadni spoj
zamjenom redoslijeda komponenti u kaskadnom spoju često se dolazi do numerički efikasnijih realizacija

## Slide 35: Ekvivalencije kaskadnih spojeva
da bi se realizirala necjelobrojna promjena takta koristi se kaskada blokova za podotipkavanje i pretipkavanje
dva su moguća kaskadna spoja
L
x[n]
M
y1[n]
M
x[n]
L
y2[n]

## Slide 36
L
x[n]
M
y1[n]
M
x[n]
L
y2[n]
Notes: % Program Primjer_5
%
%
clf;
n = 0:30;
x = [0 1 2 3 4 5 4 3 2 1 0 zeros(1,20)];
y = zeros(1, 3*length(x));
y([1: 3: length(y)]) = x;
subplot(3,2,1)
stem(n,x);axis([0 30 0 5]);
title('Ulazni niz');
ylabel('Amplituda');
subplot(3,2,3)
stem(n,y(1:length(x)));axis([0 30 0 5]);
title('Pretipkavanje ul. niza za faktor 3');
ylabel('Amplituda');
x=y;
%stem(n,y);
n = 0: 29;
%m = 0: 50*3 - 1;
%x = sin(2*pi*0.042*m);
y = x([1 : 2 : length(x)]);
subplot(3,2,5)
stem(n, y(1:30)); axis([0 30 0 5]);
title('Podotipkavanje pom. niza za faktor 2');
ylabel('Amplituda');xlabel('Korak n');
n= 0:29;
x = [0 1 2 3 4 5 4 3 2 1 0 zeros(1,19)];
subplot(3,2,2)
stem(n,x(1:30));axis([0 30 0 5]);
title('Ulazni niz');
x = [0 1 2 3 4 5 4 3 2 1 0 zeros(1,49)];
y = x([1 : 2 : length(x)]);
subplot(3,2,4)
stem(n, y(1:30)); axis([0 30 0 5]);
title('Podotipkavanje ul. niza za faktor 2');
x=y;
y = zeros(1, 3*length(x));
y([1: 3: length(y)]) = x;
subplot(3,2,6)
stem(n,y(1:length(x)));axis([0 30 0 5]);
title('Pretipkavanje pom. niza za faktor 3');
xlabel('Korak n');

## Slide 37: Ekvivalencije kaskadnih spojeva
redoslijed bloka za podotipkavanje s faktorom M i bloka za pretipkavanjem s faktorom L u kaskadnom spoju je slobodan, dakle, vrijedi
onda i samo onda ako M i L nemaju zajednički faktor koje je cjelobrojan i veći od jedan

## Slide 38: Filtri u višetaktnoj obradbi signala
ako spektar kritično otipkanog signala zauzima cijelo Nyquist-ovo područje daljnja redukcija frekvencije otipkavanja nije moguća zbog pojave aliasinga
prema tome, frekvencijsko područje kritično otipkanog signala mora, prije podotipkavanja, biti reducirano niskopropusnim digitalnim filtrom

## Slide 39: Filtri u višetaktnoj obradbi signala
isto tako uzorci vrijednosti nula generirani postupkom pretipkavanja trebaju biti interpolirani s odgovarajućim vrijednostima za primijenjeno povećanje frekvencije otipkavanja
pokazuje se da se ova interpolacija jednostavno postiže filtriranjem niskopropusnim digitalnim filtrom

## Slide 40: Zahtjevi na filtar
postupkom pretipkavanja periodički se ponavlja temeljni spektar signala i neželjene slike u spektru pretipkanog signala xprt[n] trebaju biti uklonjene primjenom niskopropusnog filtra H(z) – inetrpolacijskog filtra
gornji sustav se naziva interpolator
x[n]
y [n]
H(z)
L
xprt [n]

## Slide 41: Zahtjevi na filtar
gornji sustav se naziva decimator
x[n]
y [n]
H(z)
M
s druge strane, prije postupka podotipkavanja, ulazni signal treba frekvencijski primjenom niskopropusnog digitalnog filtra ograničiti na područje
tako primijenjeni niskopropusni filtar se tada naziva decimacijski filtar

## Slide 42: Zahtjevi na interpolacijski filtar
  T0 je period otipkavanja
pretpostavimo da je x[n] rezultat otipkavanje vremenski kontinuiranog signala xa(t) s maksimalnom frekvencijom otipkavanja koja zadovoljava teorem otipkavanja
neka su Xa(jΩ) i X(ejω) Fourierove transformacije gornjih signala i možemo pisati

## Slide 43: Zahtjevi na interpolacijski filtar
budući je signal otipkan frekvencijom otipkavanja koja zadovoljava teorem opitpkvanja ne postoji preklapanje između pomaknutih spektara X(jω/T0)
ako se signal xa(t) otipka s puno višom frekvencijom otipkavanja T=T0/L dobivamo signal y[n] čija Fourierova transformacija Y(ejω) je vezana s Xa(jΩ) na slijedeći način

## Slide 44: Zahtjevi na interpolacijski filtar
s druge strane ako se signal x[n] pretipka s faktorom L generira se signal xprt[n] pri čemu je odnos njihovih spektara dan s
iz toga slijedi kako će xprt[n] propušten kroz idealni niskopropusni filtar H(z) s graničnom frekvencijom na π/L i pojačanjem L biti identičan y[n]

## Slide 45: Zahtjevi na interpolacijski filtar
uporabom realnih filtara (tako osiguravamo ostvarivost i stabilnost), potrebno je uzeti u obzir prijelazno područje filtra
željeni niskopropusni filtar treba stoga imati graničnu frekvenciju pojasa gušenja ωs = π/L i graničnu frekvenciju pojasa propuštanja ωp što je moguće bližu ωs kako bi se reducirala distorzija spektra x[n]

## Slide 46: Zahtjevi na interpolacijski filtar
ako je ωc najviša frekvencija u x[n] koja treba biti očuvana tada je
zaključno: specifikacije na niskopropusni interpolacijski filtar su prema tome

## Slide 47: Zahtjevi na decimacijski filtar
na sličan način definiraju se specifikacije za niskopropusni decimacijski filtar
niskopropusni decimacijski i interpolacijski filtri mogu biti IIR ili FIR filtri i projektiraju su uobičajenim postupcima

## Slide 48: Filtri za necjelobrojnu promjenu takta
necjelobrojna promjena takta postiže se kaskadnim spojem decimatora za faktor M i interpolatora za faktor L, pri čemu su M i L cijeli brojevi
ovakva kaskada ekvivalentna je decimatoru s decimacijskim faktorom M/L ili interpolatoru s interpolacijskim faktorom L/M

## Slide 49: Filtri za necjelobrojnu promjenu takta
dva su moguća kaskadna spoja
Hd(z)
M
Hi(z)
L
Hd(z)
M
Hi(z)
L
drugi spoj je efikasniji u realizaciji jer je dovoljan samo jedan od filtara Hi(z) ili Hd(z) koji može poslužiti i kao interpolacijski i decimacijski filtar

## Slide 50: Filtri za necjelobrojnu promjenu takta
željena konfiguracija za necjelobrojnu promjenu takta je prema tome
M
H (z)
L
pri čemu je granična frekvencija pojasa gušenja niskopropusnog filtra H (z) dana s

## Slide 51: Zahtjevi na broj operacija
već je kazano decimacijski ili interpolacijski filtri mogu biti realizirani ili kao FIR ili IIR filtri
u slučaju jednotaktne obradbe signala IIR filtri su u principu pogodniji od FIR filtara u pogledu broja potrebnih operacija pa time i efikasniji u primjeni
tomu nije tako u slučaju višetaktne obrade signala

## Slide 52: Zahtjevi na broj operacija
razmotrimo decimator za faktor M
ako je decimacijski filtar H(z) FIR filtar duljine N u direktnoj realizaciji tada vrijedi
H (z)
M
x[n]
v[n]
y[n]

## Slide 53: Zahtjevi na broj operacija
kako blok za podotipkavanje zadržava samo svaki M – ti uzorak dovoljno je u izračunavanju v[n] izračunavati samo uzorke od n koji su višekratnici od M dok se izračunavanja za preostale uzorke mogu jednostavno preskočiti
ovo vodi za uštedama u izračunavanju za faktor M

## Slide 54: Zahtjevi na broj operacija
neka je H(z) IIR filtar reda K s prijenosnom funkcijom
gdje su

## Slide 55: Zahtjevi na broj operacija
direktna realizacija ovog filtra opisuje se s
kako se v[n] podotipkava s faktorom M dovoljno je izračunavati v[n] samo za vrijednosti n koje su cjelobrojni višekratnik od M

## Slide 56: Zahtjevi na broj operacija
međutim, varijable stanje w[n] moraju biti izračunavane za svaki n
sukladno tome ušteda u broju operacija će svakako biti manja od faktora M
tako, na primjer, u izračunavanju
još uvijek je nužno izračunati svih K+1vrijednosti w[n]

## Slide 57: Zahtjevi na broj operacija
primjer – kompariramo broj računskih operacija za različite realizacije decimatora za faktor M
uspoređujemo broj množenja po sekundi, RM, za različite načine izvedbe algoritma decimiranja
neka je frekvencija otipkavanja FT

## Slide 58: Zahtjevi na broj operacija
FIR H(z) duljine N:
FIR H(z) duljine N u kaskadi s blokom za podotipkavanje:
IIR H(z) reda K:
IIR H(z) reda K u kaskadi s blokom za podotipkavanje:

## Slide 59: Zahtjevi na broj operacija
u slučaju FIR filtara ušteda u broju množenja je faktor M
u slučaju IIR filtara ušteda u broju množenja je za faktor M(2K+1)/[(M+1)K+1] što nije značajno za velike K
za M=10 i K=9 ušteda je samo za faktor 1,9
dakako, postoje izvjesni slučajevi kada će se primjena IIR filtara pokazati efikasnijom

## Slide 60: Zahtjevi na broj operacija
slična argumentacija vrijedi u razmatranju filtara za interpolaciju
ako je H(z) FIR interpolacijski filtar tada je ušteda u broju računskih operacija za faktor L ( budući je v[n] ima L-1 nula između uzoraka različitih od nula)
i ovdje se pokazuje da su za IIR filtre moguće uštede u broju operacije znatno manje

## Slide 61: Promjena takta korištenjem MATLAB-a
funkcija decimate koristi se za redukciju frekvencije otipkavanja vektora ulaznog signala x za cjelobrojni faktor M
primjer programa za decimaciju niza za faktor M
primjenjuje se oblik funkcije
  y = decimate(x,M,'fir')

## Slide 62: Promjena takta korištenjem MATLAB-a
ovaj oblik funkcije decimate podrazumijeva
  podotipkavanje za faktor M
  primjenu niskopropusnog FIR filtra projektiranog uz pomoć MATLAB funkcije FIR1(30,1/M) – 30 uzoraka filtra i granična frekvencija 1/M koja ako nije drukčije naznačeno koristi Hamming-ov otvor

## Slide 63: Promjena takta korištenjem MATLAB-a
% Program Primjer_6
% Ilustracija postupka decimacije
clf;
M = input('Faktor decimacije = ');
n = 0:99;
x = sin(2*pi*0.043*n)+ sin(2*pi*0.031*n);
y = decimate(x,M,'fir');
subplot(2,1,1);
stem(n,x(1:100));
title('Ulazni niz');ylabel('Amplituda');
subplot(2,1,2);
m = 0:(100/M)-1;
stem(m,y(1:100/M));
title('Izlazni niz nastao decimacijom za faktor M');
xlabel('Korak n');ylabel('Amplituda');

## Slide 64: Promjena takta korištenjem MATLAB-a

## Slide 65: Promjena takta korištenjem MATLAB-a

## Slide 66: Promjena takta korištenjem MATLAB-a
funkcija interp koristi se za povećanje frekvencije otipkavanja vektora ulaznog signala x za cjelobrojni faktor L
primjer programa za interpolaciju niza za faktor L

## Slide 67
Promjena takta korištenjem MATLAB-a

## Slide 69: Promjena takta korištenjem MATLAB-a
funkcija resample koristi se za promjenu frekvencije otipkavanja vektora ulaznog signala x za faktor L/M
kao filtar koristi se FIR filtar projektiran korištenje fir1 s Kaiserovim otvorom

## Slide 70
Promjena takta korištenjem MATLAB-a
L/M=5/7

## Slide 71
Promjena takta korištenjem MATLAB-a
% Program_8 - Ilustracija promjene takta za faktor L/M
clf;
L = input('Faktor pretipkavanja = ');
M = input('Faktor podotipkavanja = ');
% Generiranje ulaznog niza
n=0:49;
f=.025;
arg=2*pi*f*n;
x=sawtooth(arg,.3);
% Genreriranje interpoliranog izlaznog niza
y = resample(x,L,M);
% Prikaz ulaznog i izlaznog niza
subplot(2,1,1);
stem(n,x(1:50));
title('Ulazni niz');
ylabel('Amplituda');
subplot(2,1,2);
m = 0:(50*L/M)-1;
stem(m,y(1:50*L/M));axis([0 50*L/M -1 1]);
title('Izlazni niz nastao promjenom takta za faktor L/M');
xlabel('Korak n'); ylabel('Amplituda');