## Slide 1: Frekvencijske transformacije u z-domeni
Digitalna obradba signala
Notes: 1

## Slide 2: Sadržaj
Frekvencijske transformacije
Primjer transformacije NPVP

## Slide 3: Frekvencijske transformacije
Da li je moguće određenim matematičkim postupcima digitalni niskopropusni (NP) rekurzivni filter, transformirati u preostale tipove filtra :
  visokopropusni (VP),
  pojasnopropusni (PP),
  pojasnu branu (PB),
  ili NP druge granične frekvencije ?
Korištena transformacija je po tipu vrlo slična bilinearnoj transformaciji.

## Slide 4: Frekvencijske transformacije
Neka je HLP(Z) polazni NP filter koji želimo transformirati u novi filter H(z) koji će imati jednu od željenih karakteristika (NP, VP, PP ili PB).
Z je kompleksna varijabla vezana uz prototip NP filter, dok je z vezan uz transformirani filter.
Definiramo preslikavanje iz Z-ravnine u z-ravninu :
... takvo da vrijedi :
H(z) se dobiva tako da se u izrazu za HLP(Z) svugdje Z-1 zamijeni funkcijom G(z-1).

## Slide 5: Frekvencijske transformacije
Zahtjevi na transformaciju G(z-1) :
  transformacijom HLP(Z) koji ima racionalnu prijenosnu funkciju, koji je kauzalan i stabilan, želimo dobiti H(z) koji ima ista svojstva.
Da bi to bilo zadovoljeno G(z-1) mora biti:
  racionalna funkcija od z-1,
  unutrašnjost jedinične kružnice u Z-ravnini mora preslikati u unutrašnjost jedinične kružnice u z-ravnini,
  jedinična kružnica iz Z-ravnine mora se preslikati točno na jediničnu kružnicu u z-ravnini.

## Slide 6: Frekvencijske transformacije
Za varijable Z i z na jediničnim kružnicama u pripadnim ravninama, na frekvencijama  i  vrijedi:
Transformacijom G(z-1) slijedi :
Očito je da :
... pa je odnos između frekvencija  i  dan izrazom:

## Slide 7: Frekvencijske transformacije
Pokazuje se da funkcije G(z-1) koje zadovoljavaju sve tražene zahtjeve imaju općenit oblik:
... uz uvjet da k<1.
Funkcija G(z-1) odgovara prijenosnoj funkciji svepropusnog filtra.

## Slide 8: Frekvencijska transformacija NP NP
Najjednostavnija je transformacija NP filtra ponovno u NP filter ali druge granične frekvencije.
G(z-1) za ovu transformaciju glasi:
Supstitucijom u gornji izraz :
... odnosno :

## Slide 9: Frekvencijska transformacija NP NP
ili

## Slide 10: Frekvencijska transformacija NP NP
Odnos između frekvencija  i  :
=0.5
= -0.5
0
0.2
0.4
0.6
0.8


0.2
0.4
0.6
0.8


=0

## Slide 11: Frekvencijska transformacija NP NP
Za zadane granične frekvencije p i p parametar  se nalazi prema slijedećem izrazu :
NP filter H(z) s graničnom frekvencijom p nalazi se na osnovu NP filtra HLP(Z), granične frekvencije p , tako da se svaki Z-1 u izrazu za HLP(Z) zamjeni sa (z-1-)/(1- z-1), gdje je parametar  nađen prema gornjoj formuli.

## Slide 12: Frekvencijska transformacija NP VP
Za VP filter željene granične frekvencije p :
gdje je  :

## Slide 13: Frekvencijska transformacija NP PP
Za PP filter željenih graničnih frekvencija p1 i p2 :
gdje su  i k:

## Slide 14: Frekvencijska transformacija NP PB
Za filter tipa PB željenih gran. frekvencija p1 i p2 :
gdje su  i k:

## Slide 15: Primjer transformacije NP VP
Frekvencijske transformacije u z-domeni

## Slide 16: Primjer transformacije NP VP
Krenimo od NP filtra Chebyshev-ljeve aproksimacije tip I sa slijedećim specifikacijama:
p
s
0

0
0.2
0.4
0.6
0.8
1


## Slide 17: Primjer transformacije NP VP
Specifikacija je zadovoljena filtrom četvrtog reda s prijenosnom funkcijom HLP(Z) definiranom kao:
Transformirajmo ovaj filter u VP filter granične frekvencije p=0.6.

## Slide 18: Primjer transformacije NP VP
H(z) dobivamo na osnovu HLP(Z) slijedećom supstitucijom :
iz čega slijedi :

## Slide 19: Primjer transformacije NP VP
Ampl.-frekv. karakteristika HLP(ej) iH(ej)
0
0.2
0.4
0.6
0.8


0.2
0.4
0.6
0.8

ej
HLP(ej)
Jednak
iznos
valovitosti

## Slide 20: Primjer transformacije NP VP
Grupno vrijeme kašnjenja od HLP(ej) iH(ej)
0
2
4
6
8
10
12
14
0
0.2
0.4
0.6
0.8


[uzorci]
LP

Različita
vremena
grupnog
kašnjenja

## Slide 21: Primjer transformacije NP VP
Položaj polova i nula filtara HLP(Z) i H(z) :
-1
0
1
-1
1
-1
0
1
-1
1
Z-ravnina
Im
Re
četverostruka nula
z-ravnina
Im
Re
četverostruka nula

## Slide 22: Frekvencijske transformacije
Postupak stvarne primjene frekvencijskih transformacija :
  definicija zahtjeva na karakteristiku H(z) konačnog (transformiranog) filtra tipa NP, VP, PP ili PB,
  na osnovu tog zahtjeva određuju se zahtjevi koje mora zadovoljiti prototip NP filter HLP(Z) čijom će se transformacijom dobiti željeni H(z), (u ovom koraku se mora provesti “frequency prewarping” zbog nelinearne transformacije frekvencije)
  projektiranje prototip filtra HLP(Z),
  transformacija prototip filtra u konačni filter H(z).