## Slide 1: Analogni električki filtri
Digitalna obradba signala
Notes: 1

## Slide 2: Sadržaj
Definicija filtra
Prijenosna funkcija filtra
Frekvencijska karakteristika
Primjer analognog filtra
Tipovi filtara
  Selektivni filtri
  Filtarski korektori

## Slide 3: 1. Definicija filtra
Analogni električki filtri

## Slide 4: Definicija filtra
Filtar je naprava ili sistem koji na određeni unaprijed propisani način vrši konverziju veličina na svojim ulazima u veličine na svojim izlazima.
Cilj: umanjiti neželjena svojstva ulaznih veličina
  zadržati ili istaknuti željena svojstva.
Električki filtar je sistem čije su ulazne i izlazne veličine električki signali.
Njegova funkcija je da na propisani način promjeni karakteristike spektra ulaznog signala.
Termin "električki" vezan je za karakter signala kojeg se tim filtrom obrađuje (ne ovisi o načinu izvedbe).

## Slide 5: 2. Prijenosna funkcija filtra
Analogni električki filtri

## Slide 6: Prijenosna funkcija filtra
Električki filtar je sistem, pa ga je u tom smislu moguće definirati kao skup specifikacija kojima su određeni odnosi između njegovih ulaza i izlaza.
F
x(t)
y(t)
Sistem s jednim ulazom x(t) i jednim izlazom y(t)

## Slide 7: Prijenosna funkcija filtra
Za linearni i vremenski nepromjenjiv sistem odnos između ulaza i izlaza sistema definiran je konvolucijskim integralom
... gdje su :
  h(t) impulsni odziv sistema,
  x(t) ulaz, poticaj ili pobuda
  y(t) izlaz ili odziv sistema

## Slide 8: Prijenosna funkcija filtra
S matematičkog gledišta sustav je moguće shvatiti kao operator koji djeluje na funkciju ulaza, što se može opisati izrazom :
... gdje je F operator.
Laplaceovom transformacijom konvolucijskog integrala dobiva se odnos ulaznog i izlaznog signala u frekvencijskoj domeni :
... gdje je H(s) prijenosna funkcija filtra

## Slide 9: Prijenosna funkcija filtra
Prijenosna funkcija H(s) definirana je kao omjer Laplace-ovih transformacija izlaznog i ulaznog signala
Opći oblik električkog filtra koji se razmatra je električka mreža sastavljena od konačnog broja elemenata koji su:
  koncentrirani,
  linearni,
  vremenski nepromjenjivi.

## Slide 10: Prijenosna funkcija filtra
Za takve sustave ulazno-izlazne odnose moguće je definirati diferencijalnom jednadžbom N-tog reda oblika:
... gdje su bi (i=0,N) i aj (j=0,M) realni koeficijenti.
Lapalce-ovom transformacijom slijedi:

## Slide 11: Prijenosna funkcija filtra
Separacijom X(s) i Y(s) moguće je prijenosnu funkciju H(s) izraziti kao:
Funkcija H(s) je realna racionalna funkcija kompleksne frekvencije s, koju je moguće prikazati u obliku omjera dvaju polinoma s realnim koef. :

## Slide 12: Prijenosna funkcija filtra
H(s) je moguće prikazati i u slijedećem obliku:
gdje su :
  soi (i = 1,…,M) korijeni polinoma u brojniku P(s) ili nule prijenosne funkcije,
  spj (j = 1,…,N) korijeni polinoma u nazivniku Q(s) ili polovi prijenosne funkcije,
  k ... realna konstanta jednaka k = aM/bN.

## Slide 13: Prijenosna funkcija filtra
U oba slučaja korijeni mogu biti realni ili kompleksni.
Svaki kompleksni korijen ima odgovarajući konjugirano kompleksni par, pa se uparivanjem, H(s) može prikazati u obliku:
ili ...

## Slide 14: Prijenosna funkcija filtra
s je kompleksna varijabla, tj. s=+j , pa je onda i funkcija H(s) kompleksna veličina za neki proizvoljni broj s.
U uvjetima stacionarnog stanja sinusne pobude, varijabla s postaje jednaka j , pa i prijenosna funkcija H(s) postaje H(j).
H(j) se naziva kompleksnom frekvencijskom karakteristikom filtra.
Osnovna funkcija električkih filtara sadržana je upravo u obliku frekvencijske karakteristike H(j).

## Slide 15: 3. Frekvencijska karakteristika
Analogni električki filtri

## Slide 16: Frekvencijska karakteristika
Promjene koje električki filtar treba unijeti u spektar ulaznog signala najčešće se svode na prigušenje ili eliminaciju određenih nepoželjnih frekvencijskih komponenti tog signala.
Za zadani ulazni signal x(t) s pripadnim frekvencijskim spektrom X(j),
... spektar izlaznog signala određen je izrazom :
... kao umnožak spektra signala i prijenosne funkcije.

## Slide 17: Frekvencijska karakteristika
Za module i faze vrijede slijedeći izrazi:
Modul prijenosne funkcije električkog filtra često se izražava preko svoje logaritamske mjere :
... gdje se funkcija N() naziva se logaritamskom mjerom pojačanja filtra i izražava u Neperima [N].
Ako se modul logaritmira po dekadskoj bazi dobiva se logaritamska mjera pojačanja izražena u [dB]

## Slide 18: Frekvencijska karakteristika
Pored fazno frekvencijske karakteristike , često se koristi i funkcija grupnog vremena kašnjenja Tg() definirana kao:

## Slide 19: 4. Primjer analognog filtra
Analogni električki filtri

## Slide 20: Primjer analognog filtra
Prijenosna funkcija H(s) = U2(s) / U1(s) mreže prema slici glasi:
L
U
1
U
2
R
C
1
C
2
.... gdje su :

## Slide 21: Primjer analognog filtra
Uz vrijednosti elemenata R = 1 k, C1 = C2 = 1 nF i L = 0.5 mH, prijenosna funkcija H(s) glasi:
Polovi funkcije su :
... a njene nule :

## Slide 22: Primjer analognog filtra
Uvrštenjem s = j u prijenosnu funkciju H(s) dobiva se kompleksna frekvencijska karakteristika filtra H(j):
Amplitudno frekvencijska karakteristika je modul gornjeg izraza:

## Slide 23: Primjer - amplitudno / frekv. karakteristika
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
10
5
10
6
10
7
|H(j )|



## Slide 24: Primjer analognog filtra
Fazno frekvencijska karakteristika filtra glasi:
Nule na imaginarnoj osi uzrokuju skok u faznoj karakteristici na frekvenciji = o, što je posljedica promjene predznaka funkcije H(j) na toj frekvenciji.

## Slide 25: Primjer - fazno / frekvencijska karakteristika
-160
-120
-80
-40
0
40
10
5
10
6
10
7

o


## Slide 26: Primjer analognog filtra
Karakteristika grupnog kašnjenja Tg(), dobije se deriviranjem izraza za fazu po frekvenciji :
Diracov -impuls u točki = o, posljedica je skoka u fazi, odnosno postojanja nula prijenosne funkcije na imaginarnoj osi.

## Slide 27: Primjer - grupno vrijeme kašnjenja
T ( ) [ s]

g
0
1
2
3
4
10
5
10
6
10
7


## Slide 28: 5. Tipovi filtara
Analogni električki filtri

## Slide 29: Tipovi filtara
Filtre je moguće obzirom na oblik frekvencijske karakteristike podijeliti u dvije skupine :
  selektivni filtri
  korektori
Kod selektivnih filtara oblik |H(j)| je takav da je moguće jasno razlikovati frekvencijska područja u kojima je ulazni signal prigušen od onih u kojima je on propušten.

## Slide 30: Selektivni filtri
Područje propuštanja filtra ...
  pojas frekvencija u kojem amplitudno frekvencijska karakteristika ima vrijednost približno jednaku 1,
  komponente pobudnog signala čije su frekvencije unutar tog pojasa pojavljuju na izlazu filtra sa približno istom amplitudom kao i na ulazu.
Područje gušenja filtra ...
  pojas frekvencija u kojem je amplitudno frekvencijska karakteristika približno jednaka nuli,
  frekvencijske komponente ulaznog signala koje se nalaze unutar tog pojasa nisu propuštene na izlaz.

## Slide 31: Selektivni filtri
Amplitudno frekvencijska karakteristika |H(j)| je funkcija bez diskontinuiteta, pa je prijelaz između područja propuštanja i područja gušenja kontinuiran.
Prijelazno područje filtra ...
  područje frekvencija na prijelazu između područja propuštanja i područja gušenja.
Obzirom na položaj svakog od spomenutih područja na frekvencijskoj osi, moguće je razlikovati 4 osnovna tipa selektivnih filtara.

## Slide 32: Nisko propusni (NP) filtar
područje propuštanja za 0 < < 1 ,
područje gušenja za 2 < < ,
vrijedi : 1 < 



j
0
1

## Slide 33: Visoko propusni (VP) filtar
područje propuštanja za 2 < <  ,
područje gušenja za 0 < < 1 ,
vrijedi : 1 < 



j
0
1

## Slide 34: Pojasno propusni (PP) filtar
područje propuštanja za 2 < < 3 ,
područja gušenja za 0 < < 1 i 4 < <  ,
vrijedi : 1 < < < 



j
0


1

## Slide 35: Pojasna brana (PB)
područje propuštanja za 0 < < 1 i 4 < <  ,
područja gušenja za 2 < < 3 ,
vrijedi : 1 < < < 



j
0


1

## Slide 36: Filtarski korektori
Za razliku od selektivnih filtara, nemaju jasno definirana područja propuštanja odnosno područja gušenja.
Služe za korekciju frekvencijske karakteristike nekog drugog sustava.
Obzirom na činjenicu dali korigiraju amplitudno/frek. ili fazno/frek. karakteristiku sustava dijele se na:
  amplitudne korektore i
  fazne korektore

## Slide 37: Fazni korektori
Najčešće se koriste svepropusni filtri,
  amplitudno/frek. karakteristika im je ravna u cijelom frekvencijskom području,
  sve su frekvencijske komponente signala prenesene bez prigušenja, ali su fazno pomaknute prema definiranim filtarskim specifikacijama.

j
0
1

## Slide 38: Literatura
Prof. dr. sc. Neven Mijat, Zavodska skripta: Električki filtri, FER, ZESOI 1994.

## Slide 39: Postupci aproksimacije prijenosnih funkcija električkih filtara
Digitalna obradba signala
Notes: 1

## Slide 40: Sadržaj
Projektiranje analognih filtera
Butterwothova aproksimacija
Chebyshevljeva aproksimacija (Tip I)
Chebyshevljeva aproksimacija (Tip II)
Eliptička ili Cauerova aproksimacija

## Slide 41: 1. Projektiranje analognih filtera
Postupci aproksimacije prijenosnih funkcija električkih filtara

## Slide 42: Projektiranje analognih filtera
Projektiranje analognog filtra kreće od definicije zahtjeva koji taj filter mora zadovoljiti:
  granice u području propuštanja,
  granice u području gušenja.
Problem aproksimacije svodi se na nalaženje frekv. karakteristike koja zadovoljava traženi zahtjev.
Takav sustav mora biti :
  ostvarljiv
  što nižeg reda
  stabilan

## Slide 43: Projektiranje analognih filtera
Primjer specifikacije amplitudne karakteristike pojasno propusnog filtra
1
2
3
4


max
min
dB

## Slide 44: Projektiranje analognih filtera
Kod većine postupaka aproksimacije polazi se od idealne karakteristike nisko-propusnog (NP) filtra.
Frekvencijskim transformacijama ta se nisko propusna karakteristika transformira u bilo koju željenu karakteristiku:
  visoko propusnu (VP),
  pojasno propusnu (PP),
  pojasnu branu (PB).
Frekvencijska os prototip NP filtra je normirana na graničnu frekvenciju, c=1.

## Slide 45: Prototip NP analogni filter
Amplitudna karakteristika idealnog normiranog NP filtra dana je izrazom:

1
1
0
Područje propuštanja
Područje gušenja

## Slide 46: Amplitudno frekvencijska karakteristika
Za filter zadan prijenosnom funkcijom H(s)
odnosno ...
U postupku aproksimacije pogodno je koristiti karakterističnu funkciju K(s) :

## Slide 47: Karakteristična funkcija K(s)
K(s) ... racionalana funkcija kompleksne varijable s
K( j)približno jednak 0 u području propuštanja
  što veći u području gušenja
Krajnji cilj je nalaženje prijenosne funkcije filtra
Polinomi kompl. varijable s
Ostvarljivost H(s)
Stabilnost H(s)

## Slide 48: 2. Butterworthova aproksimacija
Postupci aproksimacije prijenosnih funkcija električkih filtara

## Slide 49: Butterworthova aproksimacija
Karakteristična funkcija je zadana kao:
N ... stupanj prijenosne funkcije
... slijedi amplitudno/frekv. karakteristika filtra :
Uz graničnu frekvenciju C definiranu kao :

## Slide 50: Butterworthova aproksimacija
Butterworth filter N=1 do N=6, c=1
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0

N=1
N=6

## Slide 51: Butterworthova aproksimacija
Područje propuštanja N=1 do N=6, c=1
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
-3
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0

N=1
N=6

## Slide 52: Svojstva Butterworthove aproksimacija
Neovisno o redu filtra N vrijedi:
Amplitudno/frekv. karakteristika filtra je monotono padajuća porastom frekvencije  od 0 prema .
Prvih 2N-1 derivacija kvadrata amplitudno/frekv. karakteristike u točki =0 su jednake 0 za N-ti red.
Takva karakteristika se naziva maksimalno glatkom.
U području gušenja amplitudno/frekv. karakteristika u logaritamskom mjerilu pada linearno (20N dB po dek.)

## Slide 53: Prijenosna funkcija Butterworthovog filtra
Na osnovu kvadrata amplitudno frekvencijske karakteristike treba odrediti H(s) filtra :
Supstitucijom =s/j slijedi:
Korjeni nazivnika dobivaju se rješavanjem:

## Slide 54: Položaj polova Butterworthovog filtra
Polovi funkcije H (s) H (-s)u s ravnini ... jednoliko raspoređeni po kružnici polumjera c

s-ravnina

j
c
Polovi u lijevoj poluravnini pripadaju prijenosnoj funkciji filtra H ( s).

## Slide 55: Prijenosna funkcija Butterworthovog filtra
Uparivanjem konjugirano kompleksnih parova polova dobiva se prijenosna funkcija općeg oblika :
Za normirani filter C=1 vrijedi 0k=1 za svaki k, a

## Slide 56: Prijenosna funkcija Butterworthovog filtra
Primjer za N=5 i C=1 :

## Slide 57: 3. Chebyshevljeva aproksimacija (Tip I)
Postupci aproksimacije prijenosnih funkcija električkih filtara

## Slide 58: Chebyshevljeva aproksimacija
Karakteristična funkcija zadana je kao:
... gdje je TN() polinom Chebysheva N-tog stupnja u varijabli  definiran kao :
Kod Butterworthove aproksimacije nule karakteristične funkcije K( j)su sve u =0.
Boljim rasporedom nula kod funkcije TN2() postiže se poklapanje s idealnom karakteristikom u više točaka u području propuštanja.

## Slide 59: Chebyshevljevi polinomi
Izraz za TN() moguće je pisati i kao:
Navedeni izraz vrijedi za -1<<1 dok se za moraju koristiti hiperbolne funkcije :
Za Chebyshevljeve polinome vrijedi slijedeća rekurzivna formula :

## Slide 60: Chebyshevljevi polinomi
Korištenjem rekurzivne formule i poznavanjem prva dva polinoma T0() i T1() lako se nalaze preostali:

## Slide 61: Chebyshevljevi polinomi
Polinomi Chebysheva TN() za N=1 do N=5
2
3
4
5
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
1

TN ()

## Slide 62: Chebyshevljevi polinomi
Kvadrat polinoma, TN2() za N=1 do N=5
2
3
4
5
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0
0.5
1
1.5
2
2.5
1

TN 2()

## Slide 63: Svojstva Chebyshevljevih polinoma
TN()1za -11 ,
TN() kada  ,
TN() kada  za parni N ,
TN() kada  za neparni N ,
TN() je parna funkcija od  za parni N , odnosno neparna za neparni N ,
u intervalu -11 polinom TN() ima jednaku valovitost s ekstremima jednakim +1 odnosno -1.

## Slide 64: Filter sa Chebyshevljevom aproksimacijom
Amplitudno frekvencijska karakteristika normiranog filtra s Chebyshevljevom aproksimacijom dana je izrazom :
Konstanta  određuje iznos valovitosti Rp u području propuštanja filtra:
odnosno

## Slide 65: Chebyshev tip I aproksimacija
N=1 do N=4, c=1, valovitost u pod. prop. Rp=1dB
N=4
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0

N=1

## Slide 66: Chebyshev tip I aproksimacija
Područje propuštanja N=1 do N=4, c=1, Rp=1dB
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
-1
-0.8
-0.6
-0.4
-0.2
0
N=1

N=4

## Slide 67: Svojstva Chebyshevljeve aproksimacija
Svojstva filtra sa Chebyshevljevom aproksimacijom:
Amplitudno/frekv. karakteristika filtra je monotono padajuća porastom frekvencije  od 1 prema .

## Slide 68: Položaj polova Chebyshevljevog filtra
Polovi funkcije H (s) H (-s)u s ravnini
... nalaze se na elipsi
a
b
Polovi u lijevoj poluravnini pripadaju prijenosnoj funkciji filtra H ( s).
-1
1

-1
0
1
j
N=4
=0.509

## Slide 69: Prijenosna funkcija Chebyshevljevog filtra
Parametri polova 0k i qk dobivaju se uparivanjem konjugirano kompleksnih parova kao:
gdje je  dan izrazom:

## Slide 70: Prijenosna funkcija Chebyshevljevog filtra
Primjer za N=4 i c=1, Rp=1dB (=0.509):

## Slide 71: Chebyshev tip I aproksimacija
N=4, c=1, valovitost u pod. prop. Rp=1dB, 2dB i 3dB
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0

Rp=1dB
Rp=3dB

## Slide 72: 4. Chebyshevljeva aproksimacija (Tip II)
Postupci aproksimacije prijenosnih funkcija električkih filtara

## Slide 73: Chebyshev tip II aproksimacija
N=1 do N=4, c=1, valovitost u pod. guš. Rs=40dB
N=4
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0

N=1

## Slide 74: 5. Eliptička (Cauer) aproksimacija
Postupci aproksimacije prijenosnih funkcija električkih filtara

## Slide 75: Eliptička (Cauer) aproksimacija
N=4, 6 i 8, c=1, Rp=1dB, Rs=40dB
N=8
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
N=4


## Slide 76: Eliptička (Cauer) aproksimacija
N=4, 6 i 8, c=1, Rp=1dB, Rs=40dB, podr. propuštanja
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
-1
-0.8
-0.6
-0.4
-0.2
0
N=4

N=8

## Slide 77: Literatura
Prof. dr. Neven Mijat, Prof. dr. Vladimir Čosić, Zavodska skripta: Postupci aproksimacije prijenosnih funkcija električkih filtara, FER, ZESOI 1993