## Slide 1: Kvantizacija filtarskih koeficijenata

## Slide 2: Kvantizacija filtarskih koeficijenata
Točnost s kojom se mogu specificirati koeficijenti filtra ograničena je duljinom riječi računala ili duljinom registra.
Kvantizacija koeficijenata ima za posljedicu promjenu položaja polova i nula, tj. promjenu frekvencijske karakteristike.
Osjetljivost frekvencijske karakteristike na kvantizaciju koeficijenata moguće je minimizirati realizacijom filtra kao spoja sekcija drugog reda (paralelna ili kaskadna realizacija).

## Slide 3: Analiza osjetljivosti na kvantizaciju filtarskih koeficijenata
Razmotrimo općeniti IIR filtar s prijenosnom funkcijom
Direktna realizacija ovog filtra s kvantiziranim koeficijentima daje prijenosnu funkciju
kvantizirani koeficijenti

## Slide 4
Vezu i s nekvantiziranim koeficijentima ak i bk možemo iskazati slijedećim relacijama
ak i bk predstavljaju grešku kvantizacije

## Slide 5
Nazivnik prijenosne funkcije možemo prikazati i u obliku
gdje su pk polovi prijenosne funkcije H(z).
Slično bi mogli prikazati nazivnik prijenosne funkcije :
gdje je
a pk je greška koja nastaje kao rezultat kvantizacije filtarskih koeficijenata.
,

## Slide 6
Povežimo grešku pk s greškom kvantizacije ak.
inkrementalna promjena pola pi zbog promjene koeficijenta ak
Totalna pogreška pi dana je sumom inkrementalnih grešaka zbog promjene u svakom koeficijentu ak.

## Slide 7
Parcijalne derivacije
možemo naći na slijedeći način:
Tada vrijedi

## Slide 8
Brojnik je
Nazivnik je

## Slide 9
Sada možemo napisati
Totalna perturbacijska greška pi iznosi
Ovaj rezultat daje mjeru osjetljivosti i-tog pola na promjenu koeficijenata ak.
Sličan rezultat se može dobiti za osjetljivost nula na promjenu koeficijenata bk.

## Slide 10
Članovi (pi-pl) u nazivniku predstavljaju vektore od polova pl do pola pi.
Re(z)
Im(z)
jedinična kružnica
Ako su polovi tijesno grupirani, duljina vektora |pi-pl| će biti mala. To će imati za posljedicu veliku osjetljivost i stoga veliku perturbacijsku grešku.

## Slide 11
Greška pk se može minimizirati maksimizacijom |pi-pl|. To se može postići realizacijom filtra višeg reda uz pomoć sekcija drugog reda.
U tom slučaju je svaki par kompleksnih polova realiziran nezavisno od drugih polova , te je i greška u pojedinom paru polova nezavisna od njihove udaljenosti od drugih polova filtra.
Za kaskadnu realizaciju isti argumenti vrijede i za nule.
Kaskadna realizacija je superiornija direktnoj.
Kod paralelne realizacije nule se određuju implicitno. Pojedina nula osjeća kvantizacijsku pogrešku u brojniku i nazivnicima svih sekcija drugog reda.
Ipak, paralelna realizacija je puno bolja nego direktna.

## Slide 12: Realizacija sekcija II reda
Čak i u slučaju sekcije s dva pola, struktura koja se koristi za realizaciju te filtarske sekcije igra važnu ulogu u greškama nastalim zbog kvantizacije koeficijenata.
Pokažimo to kroz slijedeći slučaj.
Neka je zadan filtar s dva pola čija je prijenosna funkcija
Njegovi polovi su

## Slide 13
Pri direktnoj realizaciji sustav ima dva koeficijenta a1=2r cos i a2=r2.
+
+
z-1
z-1
2r cos
r2
Nakon kvantizacije koeficijenata a1=2r cos i a2=r2, polovi leže na mreži u z ravnini koja je definirana presjekom koncentričnih kružnica (kvantizacija a2=r2) i vertikalnih pravaca (kvantizacija a1=2r cos).

## Slide 14
0.2
0.4
0.6
0.8
1
30
210
60
240
90
270
120
300
150
330
180
0
4-bitna kvantizacija (3 bita + predznak)

## Slide 15
Alternativna realizacija filtra s dva pola dana je slikom
+
+
z-1
z-1
r cos
+
u[n]
r cos
-r sin
r sin
y1[n]
y1[n-1]
y[n]
y[n-1]
y1(n)=u(n) + r cos y1(n-1)  r sin y(n-1)
y(n)=r sin y1(n-1)  r cos y(n-1)

## Slide 16
Transformacijom ove dvije jednadžbe dolazimo do
U ovom obliku postoje dva koeficijenta 1=r sin i 2=r cos.
Mogući polovi sada su jednoliko raspoređeni po pravokutnoj mreži.

## Slide 17
0.2
0.4
0.6
0.8
1
30
210
60
240
90
270
120
300
150
330
180
0

## Slide 18
Polovi su sada jednoliko raspoređeni unutar jedinične kružnice.
Cijenu za to plaćamo povećanjem broja operacija.
Idealno bi bilo odabrati strukturu koja omogućava gust raspored mogućnosti za polove u području gdje polovi inače leže.

## Slide 19: Primjer kvantizacije koeficijenata
Na primjeru IIR eliptičkog filtra šestog reda biti će
pokazan utjecaj kvantizacije koeficijenata.
Usporediti će se direktna i kaskadna realizacija.

## Slide 20
direktna realizacija

## Slide 21
direktna realizacija

## Slide 22
direktna realizacija
nule za kvantizirane koeficijente
-2.1537
-0.1910 + 0.9816i
-0.1910 - 0.9816i
-0.5000 + 0.8660i
-0.5000 - 0.8660i
-0.4643

## Slide 23
direktna realizacija

## Slide 24
Kaskadna
realizacija

## Slide 25
Kaskadna
realizacija

## Slide 26
Kaskadna
realizacija

## Slide 27
Kaskadna
realizacija

## Slide 31: Digitalna obradba signala
FFT

## Slide 32: Uvod
FFT je postupak za efikasno računanje
DFT-a
Kod DFT-a za N točaka broj množenja
je N2
Ako se koristi FFT algoritam broj
množenja je

## Slide 33
Problem računanja DFT-a jest da se
izračuna niz {X[k]} od N kompleksnih
brojeva zadanih drugim nizom podataka
{x[n]} dužine N

## Slide 34
Pojednostavljujući notaciju definiramo
kompleksnu eksponencijalu WN
WN =
Slično IDFT postaje

## Slide 35
Za niz kompleksnih brojeva DFT se može izraziti :

## Slide 36
Direktno računanje XR[k] i XI[k] traži:
proračuna trigonometrijskih
funkcija
realnih množenja
realnih zbrajanja
Određen broj indeksnih i adresnih operacija

## Slide 37
Dakle da se izračuna svih N vrijednosti
DFT-a potrebno je N2 kompleksnih množenja i N2 - N kompleksnih zbrajanja.
Direktno izračunavanje DFT-a je u osnovi neefikasno jer ne koristi simetričnost i periodičnost kompleksne eksponencijale
WN

## Slide 38
Simetričnost:
Periodičnost:
FFT algoritmi koriste ova osnovna
svojstva kompleksne eksponencijale

## Slide 39: Primjer

## Slide 41: Metoda podijeli pa vladaj
Ovaj pristup zasniva se na dekompoziciji DFT-a u N točaka u sukcesivno manje blokove DFT-a.
Kao ilustraciju osnovnih karakteristika promotrit ćemo računanje DFT-a u N točaka gdje N može biti faktoriziran kao produkt dva cijela broja
N=LM

## Slide 42
Pretpostavka da N nije prost broj nije restriktivna budući da se niz može popuniti sa nulama, da se osigura faktorizacija.
niz x[n],0n N-1 se može pohraniti
u jednodimenzionalno polje indeksirano
sa n

## Slide 43
Tablica 1
n

## Slide 44
Niz x[n] se, međutim, može pohraniti u dvodimenzionalno polje indeksirano sa l i m.
l predstavlja indeks redaka a m indeks
stupaca

## Slide 45: Tablica 2
 | 0 | 1 | ........ | ....... | M-1
0 | x[0,0] | x[0,1] | ....... | ...... | x[0,M-1]
1 | x[1,0] | x[1,1] | ....... | ...... | x[1,M-1]
2 | x[2,0] | x[2,1] | ....... | ...... | x[2,M-1]
. | . | . | ....... | ...... | .
. | . | . | ....... | ...... | .
L-1 | x[L-1,0] | x[L-1,1] | ....... | ...... | x[L-1,M-1]
m index stupaca
m
l
l index redaka

## Slide 46
Niz x[n] može biti pohranjen u pravokutno polje na više načina od koji svaki zavisi o razlaganju indeksa n u indekse (l,m).
Na primjer, ako odaberemo razlaganje:
n = M l + m
To vodi u slučaj u kojem prvi redak sadrži
prvih M elemenata od x[n], drugi redak sadrži
slijedećih M elemenata x[n] itd.

## Slide 47
 | 0 | 1 | 2 | .......... | M-1
0 | x[0] | x[1] | x[2] | ......... | x[M-1]
1 | x[M] | x[M+1] | x[M+2] | ......... | x[2M-1]
2 | x[2M] | x[2M+1] | x[2M+2] | ......... | x[3M-1]
. | . | . | . | ......... | .
. | . | . | . | ......... | .
L-1 | x[(L-1)M] | x[(L-1)M+1] | x[(L-1)M+2] | ......... | x[LM-1]
m index stupaca
m
l
l index redaka
razlaganje n = M l + m
[(L-1)M+M-1]

## Slide 48
U drugom slučaju razlaganje
n = l +mL
pohranjuje prvih L elemenata od x[n] u prvi
stupac, sljedećih L elemenata u drugi
stupac, itd. kao sto je prikazano u Tablici 3b.

## Slide 49
 | 0 | 1 | 2 | ......................... | M-1
0 | x[0] | x[L] | x[2L] | ...................... | x[(M-1)L]
1 | x[1] | x[L+1] | x[2L+1] | ...................... | x[(M-1)L+1]
2 | x[2] | x[L+2] | x[2L+2] | ...................... | x[(M-1)L+2]
. | . | . | . | ...................... | .
. | . | . | . | ...................... | .
L-1 | x[L-1] | x[2L-1] | x[3L-1] | ...................... | x[LM-1]
m index stupaca
m
l
razlaganje n = l + mL
l index stupaca
[(M-1)L+L-1]

## Slide 50
Identičan aranžman može se koristiti za
izračunate DFT vrijednosti.Posebno
razlaganje indeksa k u par indeksa (p,q)
gdje je 0 p L-1 i 0  q M-1
Ako odaberemo razlaganje k = Mp + q , DFT je pohranjen po recima gdje prvi redak sadrži prvih M elemenata DFT-a X(k), drugi redak sadrži slijedeći niz od M elemenata.

## Slide 51
Ako se odabere razlaganje
k = p + qL
rezultati X(k) pohranjeni su po stupcima
prvih L elemenata pohranjeno u prvom
stupcu, drugi niz elemenata pohranjen je
u drugom stupcu itd.

## Slide 52
DFT se može izraziti kao dvostruka suma preko elemenata polja pomnoženih sa odgovarajućom kompleksnom eksponenci-
jalom

## Slide 54
Koristeći ova pojednostavljenja

## Slide 55
Proračun se može podijeliti u 3 koraka
1. Računaju se komponente DFT-a u M točaka
za svaki od redaka l = 0,1....,L-1

## Slide 56
2. Računa se novo polje G(l,q)

## Slide 57
3. Konačno, računaju se komponente DFT-a u L točaka
za svaki stupac q=0,1,.......,M-1 polja G(l,q)

## Slide 58
Broj množenja: LM2+LM+ML2
= N(M+L+1)
Broj zbrajanja: LM(M-1)+ML(L-1)
= N(M+L-2)

## Slide 59
Primjer: Za N=1000 i ako se
odabere L=20 i M=50
Broj množenja je N(M+L+1)
=1000(20+50+1)=71000
Direktnim postupkom potrebno je
N2=106

## Slide 60
Kod zbrajanja omjer je 14,69

## Slide 61
Primjer
Kao ilustracija procedure računanja,
promotriti će se računanje DFT-a u 15
točaka. Ako je N=5*3=15, odabire se
L=5 i M=3. Dakle, pohranjuje se niz
x(n) od 15 točaka po stupcima.

## Slide 63
Sad se računaju DFT-ovi u 3 točke za svaki od 5 redaka.

## Slide 64
Slijedeći korak je da se pomnože svaki F(l,q) sa kompleksnom eksponencijalom

## Slide 65
Rezultati računanja u 5*3 polju

## Slide 66
Konačni korak je da se izračuna DFT u 5 točaka za svaki od 3 stupca.Ovaj računski postupak sadrži
željene vrijednosti DFT-a.

## Slide 68
DFT
u 3 točke
M=3
0
5
10
1
6
11
2
7
12
13
14
3
4
8
9
0
1
2
5
8
11
14
DFT u
5 točaka
L=5
DFT u 15
točaka